## Slide 1: AI 표정 감지로 만드는 독거노인 안심케어
micro:bit × HUSKYLENS 2 · AI 표정 인식
슬픈 표정이 오래 이어지거나 얼굴이 한동안 보이지 않으면 보호자에게 알려요
① 문제 상황
→
② 자연어 묶음
→
③ 블록 + 타이머
준비물: micro:bit 2대(어르신용·보호자용), HUSKYLENS 2, 확장 보드 · MakeCode

## Slide 2: 혼자 계신 할머니, 오늘은 괜찮으실까?
① 문제 상황
문제를 구체적인 장면으로 바꿔 봅시다
김 할머니는 혼자 사십니다. 멀리 사는 손녀는 매일 전화를 드리지만, 할머니는 “괜찮다”고만 하십니다.
그런데 요즘 할머니가 거실에 앉아 오랫동안 슬픈 표정으로 계시거나, 하루 종일 거실에 나오지 않는 날이 있다고 합니다.
손녀가 매 순간 지켜볼 수는 없습니다. 하지만 표정과 움직임의 변화를 알 수 있다면 더 빨리 연락하거나 찾아갈 수 있습니다.
❓ 카메라가 표정을 보고, 이상한 상태가 일정 시간 이상 이어질 때만 알려 줄 수 있을까?
문제 분해하기
무엇을 감지? 얼굴이 보이는지, 어떤 표정인지
언제 알릴까? 슬픈 표정이 잠깐이 아니라 계속될 때, 얼굴이 오랫동안 보이지 않을 때
누구에게? 보호자 micro:bit로 라디오 전송
필요한 도구 “얼마나 오래?” → 타이머
※ 개인정보 보호: 영상은 저장하지 않고 표정 결과(번호)만 사용합니다.

## Slide 3: 입력 → 처리 → 출력으로 정리하기
① 문제 상황 → 해결 아이디어
허스키렌즈2의 “표정 인식(Emotion Recognition)” 기능을 사용합니다
입력
허스키렌즈2가 얼굴을 찾고 표정 번호(ID)를 알려 줌
→
처리 (판단 + 타이머)
슬픈 표정이 몇 초째인지, 얼굴이 안 보인 지 몇 초째인지 계산
→
출력
LED 아이콘·소리, 보호자에게 라디오 “SAD” / “CHECK”
상황 | 바로 알릴까? | 타이머 조건 | 출력
웃음 · 보통 표정 | 아니요 | 슬픔 타이머 리셋 | 웃는 얼굴
슬픈 표정 (잠깐) | 아니요 | 10초 미만 | —
슬픈 표정 (계속) | 예 | 10초 이상 | 슬픈 얼굴 · 소리 · “SAD”
얼굴 안 보임 (계속) | 예 | 30초 이상 | “?” · “CHECK”
왜 타이머가 필요할까?
사람은 잠깐 찡그리거나 고개를 돌리기도 합니다.
순간 표정만 보고 알리면 잘못된 알림이 많아집니다.
“얼마나 오래 계속되었나”를 재면 믿을 수 있는 알림이 됩니다.

## Slide 4: MakeCode 타이머: “시작 시각”을 기억하기
② 자연어 묶음 준비 · 타이머 원리
「실행 시간(ms)」은 micro:bit가 켜진 뒤 흐른 시간입니다 (1초 = 1000ms)
경과 시간 = 실행 시간(ms) − 슬픔시작 → 10000보다 크면 알림
보통 표정
슬픔
보통
슬픈 표정 계속 ……
슬픔시작 = 실행시간
4초 만에 끝 → 리셋(0)
슬픔시작 = 실행시간
다시 타이머 시작
경과 > 10초 → 알림!
“SAD” 전송
세 가지 규칙만 기억하세요
시작 — 슬픔이 처음 보이면(슬픔시작 = 0일 때) 지금 시각을 저장
계산 — 슬픔이 계속되면 지금 − 슬픔시작으로 경과 시간 계산
리셋 — 다른 표정이 나오면 슬픔시작 = 0으로 되돌림
같은 방법으로 “부재 타이머”
얼굴이 보일 때마다 마지막확인 = 지금 시각
얼굴이 안 보이면 지금 − 마지막확인이 30초를 넘는지 확인
수업에서는 10초·30초, 실제로는 수십 분~몇 시간으로 늘려요

## Slide 5: 자연어 알고리즘을 4개의 묶음으로
② 자연어 묶음
묶음 ① 준비 — 시작하면
01
준비
I2C 시작, “표정 인식” 선택, 라디오 그룹 1
02
저장
슬픔시작 = 0, 마지막확인 = 지금 시각
묶음 ② 반복 — 무한반복 실행
03
반복
계속 반복한다
04
입력
표정 인식 결과를 가져온다
05
판단
얼굴이 보이면 → 〔표정 확인〕 묶음 실행
06
판단
얼굴이 없으면 → 〔부재 확인〕 묶음 실행
묶음 ③ 표정 확인 — 슬픔 타이머
07
저장
마지막확인 = 지금 시각, e = 가운데 얼굴의 표정 ID
08
판단
e가 슬픔이면
09
저장
슬픔시작이 0이면 슬픔시작 = 지금 시각 (타이머 시작)
10
판단
지금 − 슬픔시작 > 10초 이면
11
출력
슬픈 아이콘, 소리, 라디오 “SAD”
12
저장
아니면(웃음·보통) 슬픔시작 = 0 (리셋), 웃는 아이콘
묶음 ④ 부재 확인 — 부재 타이머
13
판단
지금 − 마지막확인 > 30초 이면
14
출력
“?” 표시, 라디오 “CHECK”
15
출력
아니면 LED 지우기
핵심 아이디어
긴 알고리즘은 역할별 묶음으로 나누면 읽기 쉽습니다. 묶음 ③·④는 MakeCode의 함수가 됩니다.
슬픔 표정 ID는 먼저 수 출력 e로 직접 확인하세요. 블록의 6은 예시입니다.
기준 10초·30초도 예시입니다. 측정 → 기준 정하기 → 판단!

## Slide 6: MakeCode 블록 ① 준비와 반복
③ 블록 + 타이머 · 1
묶음 ① → 시작하면, 묶음 ② → 무한반복 실행
함수
라디오
변수
논리
기본
huskylens2
시작하면
initialize I2C until success
switch algorithm emotion recognition
라디오 그룹을 1 로 설정
슬픔시작 에 0 저장
마지막확인 에 실행 시간(ms) 저장
※ 1단계: 수 출력 e로 표정마다 ID를 확인
※ 실행 시간(ms)은 ‘입력’ 메뉴 아래쪽에 있어요
※ 마지막확인을 지금 시각으로 시작해야
켜자마자 “CHECK”가 나가지 않아요
무한반복 실행
get emotion recognition result
만약 available emotion recognition 이면
함수 호출 표정확인
아니면
함수 호출 부재확인
일시중지 200 (ms)
묶음 → 함수
무한반복 안이 짧아져서 전체 흐름이 한눈에 보여요.
함수는 ‘고급 → 함수 → 함수 만들기’에서 만들어요.
200ms 쉬기: 허스키렌즈가 결과를 갱신할 시간을 줍니다.

## Slide 7: MakeCode 블록 ② 두 개의 타이머 함수
③ 블록 + 타이머 · 2
묶음 ③ → 함수 표정확인, 묶음 ④ → 함수 부재확인
라디오
음악
변수
논리
기본
huskylens2
함수 표정확인
마지막확인 에 실행 시간(ms) 저장
e 에 emotion nearest to center ID 저장
만약 e = 6 이면
만약 슬픔시작 = 0 이면
슬픔시작 에 실행 시간(ms) 저장
만약 실행 시간(ms) − 슬픔시작 > 10000 이면
아이콘 출력 Sad
멜로디 재생 power down
라디오 전송: 문자열 "SAD"
아니면
슬픔시작 에 0 저장
아이콘 출력 Happy
함수 부재확인
만약 실행 시간(ms) − 마지막확인 > 30000 이면
문자열 출력 "?"
라디오 전송: 문자열 "CHECK"
아니면
LED 스크린 지우기
※ 6은 예시 ID — 내 허스키렌즈2에서 슬픈 표정의 ID로 바꾸세요
※ 10000ms = 10초, 30000ms = 30초 (수업용 기준값)
※ 다른 표정이 나오면 슬픔시작 = 0 → 타이머 리셋
※ 알림이 계속 반복되면? 알림 후 슬픔시작 = 0으로 바꿔 보기

## Slide 8: 보호자 micro:bit와 테스트 계획
③ 블록 + 타이머 · 3
두 번째 micro:bit는 라디오로 받은 문자열에 따라 알려 줍니다
라디오 수신하면 receivedString
만약 receivedString = "SAD" 이면
아이콘 출력 Sad
멜로디 재생 ba ding
아니면서 만약 receivedString = "CHECK" 이면
문자열 출력 "?"
음 재생 중간 C 1 박자
※ 두 micro:bit의 라디오 그룹 번호를 같게(1) 맞추세요
테스트 체크리스트
웃는 얼굴 → 웃는 아이콘, 알림 없음
슬픈 표정 5초 → 다시 웃기 → 알림 없음 (타이머 리셋 확인)
슬픈 표정 10초 이상 → 보호자 쪽 Sad + 소리
카메라 앞에서 30초 이상 사라지기 → 보호자 쪽 “?”, 다시 나타나면 멈춤
더 생각해 보기
슬픔 말고 화남·놀람도 함께 감지하려면?
밤 시간에는 부재 알림을 끄려면 무엇이 더 필요할까?
카메라만 믿어도 될까? 버튼 “괜찮아요” 응답을 더한다면?